Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ – СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ №136, ЕТ.10

ГР. СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Петър Георгиев Паунов – кмет на Община Кюстендил

гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1

Пълен пощенски адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 078 /55 11 66;

факс 078/55 10 04

е-mail: obshtina@kustendil.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Петър Паунов – кмет на Община Кюстендил

Лице за контакти: инж. Милена Христова – ст. експ. „ЕЕ“

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖO ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Кюстендил  има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на улично осветление в кв. "Румена войвода”, ул. с о.т. 1679 - 1680, гр. Кюстендил

Характеристика на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението:

Проектирането на новата осветителна уредба се осъществява при спазването на изискванията на нормите за улично осветление  БДС CEN/TR 13201-1.

При проектирането на новото улично осветление са избрани определен тип стълбове – стълб горещо поцинкован полигонален 7 общо 8м – рогатка единична с L=800mm и осветително тяло „LED Street light Granada S8.

Главните цели и задачи на инвестиционното предложение са създаване на условия за безопасно движение на моторни превозни средства и сигурна и спокойна атмосфера за пешеходците вечерно и нощно време, както и повишаване на визуалния комфорт на града.

За изпълнението на тези цели и задачи уличното осветление е проектирано спазвайки нормите на горецитирания БДС. С цел да се намали консумацията на електроенергия са използвани LED осветителни тела.

Обектът е от IV категория на строителство съгласно чл. 137 от ЗУТ.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

- Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Електрозахранването на новото улично осветление в кв. «Румена войвода» на ул. с о.т. 1679 – 1680 ще се осъществи от съществуващ клон на улично осветление по ул. “Тинтява”. В близост до първия стълб на новото улично осветление има съществуващ от клона по споменатата улица. От него се предвижда въздушен монтаж на нов усукан кабел 2x16mm2.

Изправят се нови стоманотръбни стълбове от горецитирания тип по северния съществуващ тротоар на улицата.

Новите стълбове се полагат съгласно приложеният  чертеж.

Всички нови стълбове да се заземят с Rз<10Ω.

При монтажа ще се спазват следните правила и норми за съществуващи подземни проводи:

- Най-малки хоризонтални светли разстояния между силови кабели до 35kV и успоредно разположени технически проводи:

- до Водопровод с до Ф300 – 0,50m;

- до Канализация – 0,50m;

- до Топлопровод – 2,0m;

- до Газопроводи до 1,2 MPa – 0,40m;

- до Силови кабели – 0,25m;

- до Съобщителни кабели – 0,50m;

- до Инсталационни колектори и канали – 0,20m;

- Най-малки вертикални светли разстояния между силови кабели до 35kV и успоредно разположени технически проводи:

- до Водопровод – 0,25m;

- до Канализация – 0,15m;

- до Топлопровод – 0,60m;

- до Газопроводи до 1,2 MPa – 0,60m;

- до Силови кабели – 0,25m;

- до Съобщителни кабели – 0,15m;

- до Инсталационни колектори и канали – 0,20m;

Монтаж на стълбовете:

Изправят се нови стоманотръбни стълбове от горецитирания тип по северния тротоар на улицата, като освен светлотехническите показатели местоположението им е съобразено със съществуващите в близост сгради и околни пространства ( паркинги и тревни площи).

Всички нови стълбове да се заземят с Rз<10Ω.

Електрозахранването на осветителните тела монтирани на стълбовете ще се извърши с усукан кабел с алуминиеви жила 2x16mm2, а от разклонителните клеми към осветителните тела ще се изтегли кабел СВТ 3x 1,5mm2.

Управлението на уличното осветление ще се осъществи  от съществуващия клон на който новото улично осветление се явява продължение.

Съгласно стандарта за улично осветление БДС CEN/TR 13201-1, ул. с о.т. 624-625 в ж.к. „Румена войвода“ е категоризирана с Клас М 5.

Съображенията за това са, че улицата е в жилищен комплекс с не особено  интензивно движение на МПС поради факта че е пред 3 жилищни блока от комплекса и с нормално движение на пешеходци в сутрешните и вечерните часове на денонощието.

Като зададени параметри се приемат: височина на стълбовете, дължина на носещите конзоли, широчина на уличното платно, вида на пътната настилка(RIII). Зададена е също категорията на улицата и нормените стойности на: Lср, Uo, Ul и TI.

Ул. с о.т. 1679 – 1680 ж. к.  „Румена войвода“

Разположение на осветители и технически данни за улицaта:

h – височина на окачване на осветителя – 7m

b – широчина на уличното платно – 10m

l – отстояние между стълбове – 28m

θ – наклон на осветителя – 150

d – отстояние на стълба от ул. платно – 0,5m

Светлотехнически клас и нормени светлотехнически показатели:

М 5         Lср =0,5cd/m2;    U0 =0,35;   Ul =0,4;  TI=15%

Изчислени светлотехнически показатели:

Lср =0,6cd/m2;    U0 =0,38;   Ul =0,5;  TI=12%

Еср = 9,90lx;  Emin = 4,70lx

Вид на осветителя GRANADA SB

Вид на светлинния източник LED 50W

Приет коефициент на запаса – К=1,25

Изчисленията са правени с програма “DIALux”

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното намерение е в съответствие с Общия устройствен план на Община Кюстендил.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Град Кюстендил, кв. «Румена войвода»,   ул. „Тинтява“, ул. с о.т. 1679 - 1680.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Ще се генерират основно битови отпадъци от работещите на обекта и незначителна част строителни отпадъци.

Битовите отпадъци ще се събират в контейнер и ще се третират заедно с останалите отпадъци, генерирани на територията на общината.

Строителните отпадъци ще бъдат третирани в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очакват.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

ПЕТЪР ПАУНОВ

Кмет на Община Кюстендил

Съгласувал:

инж. Росица Плачкова, Заместник-кмет „ИП“

Изготвил: Ирина Велкова, гл. експ. „Екология“

Дата: